#G0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001

О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия

Рассмотрев обращение Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и заслушав сообщение Федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт радио" (ФГУП НИИР) о выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия, ГКРЧ отмечает.

Устройство малого радиуса действия - это техническое средство, предназначенное для передачи и (или) приема радиоволн на короткие расстояния. Данные устройства используются при условии, что они не создают помех другим радиоэлектронным средствам (РЭС) и не требует защиты от помех со стороны других РЭС. Полосы радиочастот, которые могут быть использованы устройствами малого радиуса действия, приведены в Таблице распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации. Вместе с тем, лишь незначительная часть общего радиочастотного спектра, распределенного для устройств малого радиуса действия, в настоящее время разрешено к использованию указанными устройствами. Это обусловлено отсутствием утвержденных ГКРЧ условий и единых регуляторных процедур использования полос радиочастот, рекомендованных для устройств малого радиуса действия.

В соответствии с #M12291 901879536решением ГКРЧ от 28.07.2003 N 28/3#S ФГУП НИИР совместно с научно-исследовательскими учреждениями Минобороны России и заинтересованными организациями провели комплекс научно-исследовательских работ (далее - НИР), направленных на разработку условий использования различных полос радиочастот устройствами малого радиуса действия.

В ходе НИР выполнен анализ международного опыта регулирования использования радиочастотного спектра устройствами малого радиуса действия, обобщены результаты практического использования устройств малого радиуса действия в Российской Федерации, разработаны условия использования отдельных полос радиочастот новыми типами устройств малого радиуса действия: неспециализированными и индукционными устройствами, а также устройствами передачи данных и обнаружения передвижения.

Признавая важность расширения номенклатуры устройств малого радиуса действия, разрешенных для использования на территории Российской Федерации, а также принимая во внимание результаты исследований, ГКРЧ решила:

1. Выделить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам полосы радиочастот, указанные в #M12293 0 902048009 0 0 0 0 0 0 0 327496898приложениях к настоящему решению ГКРЧ#S для разработки, производства и модернизации устройств малого радиуса действия при условии, что основные технические характеристики и типы разрабатываемых, производимых и модернизируемых устройств малого радиуса действия соответствуют основным техническим характеристикам и типам, указанным в приложениях к настоящему решению ГКРЧ, а также удовлетворяют требованиям, установленным ГОСТ Р-51856-2001 "Совместимость технических средств электромагнитная. Средства радиосвязи малого радиуса действия, работающие на частотах от 3 кГц до 400 ГГц. Требования и методы испытаний" и #M12293 1 902039839 0 0 0 0 0 0 0 3605466882"Нормами 18-07. Радиопередающие устройства гражданского назначения. Требования на допустимые уровни побочных излучений. Методы контроля"#S, утвержденными #M12291 902039839решением ГКРЧ от 12.02.2007 N 07-19-07-001#S".

2. Выделить физическим и юридическим лицам полосы радиочастот, указанные в приложениях к настоящему решению ГКРЧ, для применения устройств малого радиуса действия на территории Российской Федерации.

3. Использование указанных в приложениях к настоящему решению ГКРЧ полос радиочастот для применения устройств малого радиуса действия должно осуществляться без оформления отдельных решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов для каждого конкретного пользователя при выполнении следующих условий:

- соответствия технических характеристик, условий использования и типов устройств малого радиуса действия основным техническим характеристикам, условиям использования и типам, указанным в приложениях к настоящему решению ГКРЧ;

- устройства малого радиуса действия не должны создавать недопустимых помех и не должны требовать защиты от помех со стороны радиоэлектронных средств, работающих в соответствии с Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации;

- регистрации устройств малого радиуса действия в установленном в Российской Федерации порядке.

4. Ввоз из-за границы на территорию Российской Федерации конкретных типов устройств малого радиуса действия должен осуществляться в установленном порядке. При этом включение новых типов устройств малого радиуса в Перечень радиоэлектронных средств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации, должен осуществляется при наличии протоколов измерений, подтверждающих соответствие технических характеристик ввозимых устройств малого радиуса действия требованиям, установленным настоящим решением ГКРЧ, ГОСТ Р-51856 "Совместимость технических средств электромагнитная. Средства радиосвязи малого радиуса действия, работающие на частотах от 3 кГц до 400 ГГц. Требования и методы испытаний" и #M12293 2 902039839 0 0 0 0 0 0 0 3605466882"Нормами 18-07. Радиопередающие устройства гражданского назначения. Требования на допустимые уровни побочных излучений. Методы контроля"#S, утвержденными #M12291 902039839решением ГКРЧ от 12.02.2007 N 07-19-07-001#S".

5. Срок действия настоящего решения ГКРЧ до 01.05.2017.

Об установлении срока действия и внесении изменений в решения ГКРЧ о выделении полос радиочастот, принятые Государственной комиссией по радиочастотам в 2001 году

Рассмотрев материалы, подготовленные к заседанию Комиссии и обсудив их, ГКРЧ приняла следующую протокольную запись:

1. Принять решения ГКРЧ об установлении срока действия и внесении изменений в решения ГКРЧ о выделении полос радиочастот, принятые Государственной комиссией по радиочастотам в 2001 году в соответствии с прилагаемым к настоящему протоколу перечнем.

2. Мининформсвязи России (аппарат ГКРЧ) совместно с Россвязью продолжить работы, связанные с установлением срока действия и внесением изменений в решения ГКРЧ о выделении полос радиочастот, принятые Государственной комиссией по радиочастотам в 2000 году и ранее.

Приложение:* Перечень реализованных решений ГКРЧ о выделении полос радиочастот, принятых Государственной комиссией по радиочастотам в 2001 году.

______________

* Текст приложения на официальном сайте Мининформсвязи России не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

О выделении полос радиочастот по заявлениям физических

и юридических лиц Российской Федерации

По данному вопросу была сделана протокольная запись следующего содержания:

Принять решения на выделение полос радиочастот по заявлениям физических и юридических лиц Российской Федерации в соответствии с информационным листом.

Приложение 1

к решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001

Неспециализированные (любого назначения) устройства

Неспециализированные (любого назначения) устройства - устройства малого радиуса общего применения, включая устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач

Основные технические характеристики и условия использования

неспециализированных устройств малого радиуса действия

| #G0Полосы | Технические характеристики | Рабочий | Разнос | Дополнительные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| радиочастот | Наименование | Значение | Размер- ность | цикл | каналов | условия использования |
| 26,957-27,283 МГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м; | 42 | дБ (мкА/м) | нет ограни- чений | нет | нет |
|  | Максимальная мощность передатчика; | 10 | мВт |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны; | 3 | дБ |  |  |  |
|  | Гармонизированный стандарт. | EN 300 220 |  |  |  |  |
| 40,660-40,700 МГц | Максимальная мощность передатчика; | 10 | мВт | нет ограни- чений | нет | нет |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 220 |  |  |  |  |
| 433,075-434,79 МГц | Максимальная мощность передатчика | 10 | мВт |  |  | Допускается использование маломощными радиостанциям и |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 220 |  |  |  | устройствами для обработки штрихкодов |

Приложение 2

к решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001

Устройства локальных (персональных) радиосетей

Устройства локальных радиосетей - устройства малого радиуса действия, используемые для замены физических кабелей в локальных сетях передачи данных в пределах здания (помещения)

Основные технические характеристики и условия использования устройств локальных радиосетей

| #G0Полосы | Технические характеристики | Рабочий | Разнос | Дополнительные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| радиочастот | Наименование | Значение | Размер- ность | цикл | каналов | условия использования |
| 1. Внутриофисные локальные радиосети |
| 2400-2483,5 МГц | В соответствии с #M12293 0 901936235 0 0 0 0 0 0 0 1283154409приложением 1 к решению ГКРЧ от 06.12.2004 N 04-03-04-003#S | Разрешается использование |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 328 |  |  |  | только в пределах зданий, сооружений, закрытых промышленных и складских площадках |
| 2. Внутриофисные локальные радиосети (технология ZigBee) |
| 2400-2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | нет ограни- | нет ограни- | Разрешается использование |
|  | Класс излучения | 5М00G7W | чений | чений | только в пределах |
|  | Вид модуляции | O-QPSK |  |  | зданий, |
|  | Технология расширения спектра сигнала | Прямое расширение спектра сигнала (DSSS) |  |  | сооружений, закрытых промышленных и |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  | складских площадках |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  |  |
| 3. Внутриофисные локальные радиосети (технология nanoNet) |
| 2400-2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | нет ограни- | нет ограни- | Разрешается использование |
|  | Класс излучения | 64М0Q1DEV | чений | чений | только в пределах |
|  | Вид модуляции | Линейно-частотная |  |  | зданий, |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  | сооружений, закрытых промышленных и |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  | складских площадках |
| 4. Внутриофисные локальные радиосети (технология Bluetooth) |
| 2400-2483,5 МГц | В соответствии с приложением 2 к решению ГКРЧ от 31.03.2003 N 25/2 | Разрешается использование только в пределах зданий, сооружений, закрытых промышленных и складских площадках |

Устройства персональных радиосетей - устройства малого радиуса действия, используемые

для замены физических кабелей в персональных сетях передачи данных

Основные технические характеристики и условия

использования устройств персональных радиосетей

| #G0Полосы | Технические характеристики | Рабочий | Разнос | Дополнительные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| радиочастот | Наименование | Значение | Размерность | цикл | каналов | условия использования |
| 1. Персональные радиосети (технология Bluetooth) |
| 2400-2483,5 МГц | В соответствии с приложением 1 к решению ГКРЧ от 31.03.2003 N 25/2 | нет |
| 2. Персональные радиосети (технология ZigBee) |
| 2400-2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 10 | мВт | нет ограни- | нет ограни- | ‘нет |
|  | Класс излучения | 5М00G7W | чений | чений |  |
|  | Вид модуляции | O-QPSK |  |  |  |
|  | Технология расширения спектра сигнала | Прямое расширение спектра сигнала (DSSS) |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  |  |
| 3. Персональные радиосети (технология nanoNet) |
| 2400-2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 10 | мВт | нет ограни- | нет ограни- | нет |
|  | Класс излучения | 64М0Q1DEV | чений | чений |  |
|  | Вид модуляции | Линейно-частотная |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  |  |

Приложение 3

к решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001

Устройства охранной радиосигнализации

Устройства охранной радиосигнализации - системы радиосигнализации, включающие системы общественной радиосигнализации и системы радиосигнализации для обеспечения безопасности

Основные технические характеристики и условия использования

устройств охранной радиосигнализации

| #G0Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размерность |  |  |  |
| 26,939-26,951 МГц | Максимальная мощность передатчика | 2 | Вт | <10% | нет | Ограничивается использованием в системах охранной радиосигнализации |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  | автомашин на радиочастоте 26,945 МГц |
| 26,954-26,966 МГц | Максимальная мощность передатчика | 2 | Вт | <10% | нет | Ограничивается использованием в системах охранной радиосигнализации |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  | помещений на радиочастоте 26,960 МГц |
| 149,95-150,0625 МГц | Максимальная мощность передатчика | 25 | мВт | <10% | нет | Ограничивается использованием в системах охранной радиосигнализации |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  | удаленных объектов |
| 433,05- 434,79 МГц | Максимальная мощность передатчика | 5 | мВт | <10% | нет | нет |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
| 868-868,2 МГц | Максимальная мощность передатчика | 10 | мВт | <10% | нет | нет |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |

Приложение 4

к решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001

Индукционные устройства

Индукционные устройства - системы связи, основанные на использовании свойств

магнитного поля и как правило использующие низкие радиочастоты

Основные технические характеристики и условия использования индукционных устройств

| #G0Полосы | Технические характеристики | Рабочий | Разнос | Дополнительные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| радиочастот | Наименование | Значение | Размер- ность | цикл | каналов | условия использования |
| 9-59,75 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 72 | дБ (мкА/м) | нет ограни- чений | нет | В случае применения внешней антенны допускается использование |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  | только петлевой антенны. Снижение напряженности поля 3 дБ/октава в полосе 30 кГц. |
| 59,75-60,25 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 42 | дБ (мкА/м) | нет ограни- чений | нет | В случае применения внешней антенны допускается использование |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  | только петлевой антенны. |
| 60,25-70 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 69 | дБ (мкА/м) | нет ограни- чений | нет | В случае применения внешней антенны допускается использование |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  | только петлевой антенны. Снижение напряженности поля 3 дБ/октава в полосе 30 кГц. |
| 70-119 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 42 | дБ (мкА/м) | нет ограни- чений | нет | В случае применения внешней антенны допускается использование |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  | только петлевой антенны. |
| 119-135 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м. | 66 | дБ (мкА/м) | нет ограни- чений | нет | В случае применения внешней антенны допускается использование |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  | только петлевой антенны. Снижение напряженности поля 3 дБ/октава в полосе 30 кГц. |
| 6765-6795 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 42 | дБ (мкА/м) | нет ограни- чений | нет |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  |  |
| 7400-8800 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 9 | дБ (мкА/м) | нет ограни- чений | нет |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  |  |
| 13,553-13,567 МГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 42 | дБ (мкА/м) | нет ограни- чений | нет |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  |  |
| 26,957-27,283 МГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м | 42 | дБ (мкА/м) | нет ограни- чений | нет |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  |  |

Приложение 5

к решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001

Устройства управления моделями

Устройства управления моделями - радиооборудование для управления

перемещением модели (игрушки) в воздушном пространстве, на земле, на воде и под водой

Основные технические характеристики и условия использования устройств управления моделями

| #G0Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер- ность |  |  |  |
| 26,957-27,283 МГц | Максимальная мощность передатчика; | 10 | МВт | нет ограни- чений | 50 кГц | Радиочастоты: 26,995 МГц; 27,045 МГц; 27,095 МГц; |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  | 27,145 МГц; 27,195 МГц |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 220 |  |  |  |  |
| 28,0-28,2 МГц | Максимальная мощность передатчика; | 1 | Вт | нет ограни- чений | нет | нет |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 220 |  |  |  |  |
| 40,66-40,7 МГц | Максимальная мощность передатчика; | 1 | Вт | нет ограни- чений | 10 кГц | нет |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 220 |  |  |  |  |

Приложение 6

к решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001

Радиомикрофоны

Под радиомикрофонами подразумеваются портативные маломощные

передатчики, носимые или прикрепляемые к одежде для передачи

звуковой информации, включая устройства для людей с дефектами слуха

Основные технические характеристики и условия использования

устройств малого радиуса действия типа радиомикрофоны

| #G0Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размерность |  |  |  |
| 33,175-40 МГц | Максимальная мощность передатчика | 10 | мВт | нет ограни- чений | нет | Слухоречевые радиотренажеры для людей с дефектами слуха. |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  | Фиксированные частоты: 33,2; 33,35; 33,45; 33,55; 33,575; |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 422 |  |  |  | 33,6; 33,75; 33,85; 33,875; 33,9; 34,05; 34,15; 34,175; 34,2; 34,3; 34,375; 34,4; 34,975; 35,025; 35,15; 35,225; 35,375; 35,55; 35,65; 35,95; 35,975; 36,025; 36,075; 36,125; 36,175; 36,225; 36,275; 36,325; 36,375; 36,425; 36,475; 36,525; 36,575; 36,625; 36,675; 36,725; 36,775; 36,825; 36,875; 36,925; 36,975; 37,025; 37,075; 37,125; 37,175; 37,225; 37,275; 37,325; 37,375; 37,425; 37,475; 37,525; 37,575; 37,625; 37,675; 37,725; 37,775; 37,825; 37,875; 37,925; 37,975; 38,025; 38,075; 38,125; 38,175; 38,225; 38,275; 38,325; 38,375; 38,425; 38,475; 38,525; 38,575; 38,625; 38,675; 38,725; 38,775; 39,025; 39,225; 39,400; 39,6; 39,75; 39,85; 39,925; 39,975; |
| 40,025-48,5 МГц | Максимальная мощность передатчика | 10 | мВт | нет ограни- чений | нет | Слухоречевые радиотренажеры для людей с дефектами слуха. Фиксированные |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  | частоты: 40,05; 40,15; 40,25; 40,325; 40,425; 40,65; |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 422 |  |  |  | 40,825; 41,3; 41,325; 41,35; 41,375; 41,4; 41,5; 41,6; 41,625; 41,65; 41,675; 41,7; 41,75; 41,8; 41,9; 41,95; 42,1; 42,15; 42,2; 42,25; 42,35; 42,45; 42,475; 42,5; 42,525; 42,55; 42,575; 42,6; 42,625; 42,65; 42,675; 42,7; 42,725; 42,75; 42,8; 42,85; 42,95; 42,975; 43; 43,15; 43,175; 43,2; 43,225; 43,25; 43,4; 43,5; 43,7; 43,725; 43,75; 43,8; 44; 44,25; 44,4; 44,475; 44,5; 44,65; 44,75; 44,975; 45; 45,25; 45,45; 45,475; 45,5; 45,65; 45,75; 45,8; 45,95; 45,975; 46; 46,125; 46,175; 46,225; 46,425; 46,45; 46,475; 46,55; 46,575; 46,6; 46,65; 46,675; 46,7; 46,775; 46,8; 46,825; 46,85; 46,875; 46,925; 46,95; 46,975; 47; 47,075; 47,125; 47,25; 47,3; 47,375; 47,4; 47,425; 47,45; 47,55; 47,575; 47,625; 47,675; 47,7; 47,725; 47,825; 47,85; 47,875; 47,925; 47,975; 48,075; 48,125; 48,15; 48,175; 48,325; 48,35; 48,375; 48,425; 48,45; 48,475 |
| 57-57,575 МГц | Максимальная мощность передатчика | 10 | мВт | нет ограни- чений | нет | Слухоречевые радиотренажеры для людей с дефектами слуха. |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  | Фиксированные частоты: 57,0125; 57,025; 57,0375; 57,05; |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 422 |  |  |  | 57,0625; 57,075; 57,0875; 57,1; 57,1125; 57,125; 57,1375; 57,15; 57,1625; 57,175; 57,1875; 57,2; 57,2125; 57,225; 57,2375; 57,25; 57,2625; 57,275; 57,2875; 57,3; 57,3125; 57,325; 57,3375; 57,35; 57,3625; 57,375; 57,3875; 57,4; 57,4125; 57,425; 57,4375; 57,45; 57,475; 57,4875; 57,5 |
| 66-74 МГц | Максимальная мощность передатчика | 10 | мВт | нет ограни- чений | нет | Радиомикрофоны типа "Караоке" |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 422 |  |  |  |  |
| 87,5-92 МГц | Максимальная мощность передатчика | 10 | мВт | нет ограни- чений | нет | Радиомикрофоны типа "Караоке" |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 422 |  |  |  |  |
| 100-108 МГц | Максимальная мощность передатчика | 10 | мВт | нет ограни- чений | нет | Радиомикрофоны типа "Караоке" |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 422 |  |  |  |  |
| 151-162, МГц и 163,2-168,5 МГц | Максимальная мощность передатчика | 5 | мВт | нет ограни- чений | нет | нет |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
| 165,55-167,3 МГц | Максимальная мощность передатчика | 20 | мВт | нет ограни- чений | нет | Концертные радиомикрофоны, работающие на радиочастотах: |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  | 165,7 МГц; 166,1 МГц; 166,5 МГц; 167,15 МГц |
| 174-230 МГц | Максимальная мощность передатчика | 5 | мВт | нет ограни- чений | 200 кГц | Концертные радиомикрофоны |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 422 |  |  |  |  |
| 470-638 МГц | Максимальная мощность передатчика | 5 | мВт | нет ограни- чений | 200 кГц | Концертные радиомикрофоны |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 422 |  |  |  |  |
| 710-726 МГц | Максимальная мощность передатчика | 5 | мВт | нет ограни- чений | 200 кГц | Концертные радиомикрофоны |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 422 |  |  |  |  |

Приложение 7

к решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001

Устройства для обнаружения передвижения и радиосигнализации

Устройства для обнаружения передвижения и радиосигнализации - радары

малой мощности для целей радиоопределения, включающее

определение положения, скорости или других характеристик объекта

Основные технические характеристики и условия использования

устройства для обнаружения передвижения и радиосигнализации

| #G0Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размерность |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. РЭС определения параметров движения |
| 24,05-24,25 ГГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | нет ограни- чений | нет | транспортных средств должны устанавливаться |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 440 |  |  |  | вдоль автодорог на расстоянии не менее 4 м от контролируемого участка дороги. 2. Установка РЭС определения параметров движения транспортных средств должна выполняться перпендикулярно направлению движения на одно- или многополосной дороге с допустимым отклонением 15 град. 3. Высота установки РЭС определения параметров движения транспортных средств не должна превышать 5 м над дорожным покрытием. 4. Угол наклона главного луча к горизонту должен составлять минус 20 и менее градусов. |

Приложение 8

к решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001

Устройства для обнаружения и спасания пострадавших от снежных лавин

Устройства для обнаружения и спасания пострадавших от снежных лавин - это радиолокационные маяки (лавинные маяки), предназначенные для поиска и обнаружения жертв после схода лавины.

Основные технические характеристики и условия использования устройства для

обнаружения и спасания пострадавших от снежных лавин

| #G0Радио- | Технические характеристики | Рабочий | Разнос | Дополнительные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| частота | Наименование | Значение | Размер- ность | цикл | каналов | условия использования |
| 457 кГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м. | 7 | дБ (мкА/м) | 100% | нет | Непрерывно излучаемая немодулированная несущая |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 718 |  |  |  |  |

Приложение 9

к решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001

Устройства радиочастотной идентификации

Устройства радиочастотной идентификации - это устройства малого

радиуса действия, предназначенные для передачи данных

в соответствующие "метки" и получение данных вручную или машинным способом.

Основные технические характеристики и условия

использования устройства радиочастотной идентификации

| #G0Радио- | Технические характеристики | Рабочий | Разнос | Дополнительные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| частота | Наименование | Значение | Размерность | цикл | каналов | условия использования |
| 13,553-13,567 МГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м. | 60 | дБ (мкА/м) | нет ограни- чений | нет |  |
|  | Гармонизированный стандарт | EN 300 330 |  |  |  |  |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальный сайт Мининформсвязи России

www.minsvyaz.ru

по состоянию на 25.06.2007