#G0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2008 года N 08-24-01-001

[О  внесении изменений в #M12293 0 902048009 0 0 0 0 0 0 0 3828823566решение ГКРЧ от 07.05.2007 N 07-20-03-001 " О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия"#S]

Заслушав сообщение Национальной радиоассоциации о результатах выполнения научно-исследовательских работ по определению условий совместного функционирования отдельных типов устройств малого радиуса действия с РЭС различного назначения в полосах частот 863-868 МГц, 2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5925 МГц и 22-26,65 ГГц, ГКРЧ

решила:

Внести следующие дополнения и изменения в #M12293 0 902048009 0 0 0 0 0 0 0 3828823566решение ГКРЧ от 07.05.2007 N 07-20-03-001#S:

в #M12293 1 902048009 0 0 0 0 0 0 0 43069555приложении 2 указанного решения ГКРЧ#S в колонке "Дополнительные условия использования" для #M12293 2 902048009 77 218638659 2923443371 4014194044 510736599 81 4292590648 4294967262пунктов 1#S, #M12293 3 902048009 78 218638659 2923443371 4014194044 2432584927 4189122939 510736599 812#S, #M12293 4 902048009 79 218638659 2923443371 4014194044 2432584927 45512618 510736599 813#S и #M12293 5 902048009 80 218638659 2923443371 4014194044 2432584927 3445953096 510736599 814#S #M12293 6 902048009 1785731499 3659132473 2751345136 4 4148126363 212517511 2970899430 2923443387таблицы "Основные технические характеристики и условия использования устройств локальных радиосетей"#S после слов "...и складских площадках" добавить слова ", а также на борту воздушных судов";

дополнить #M12293 7 902048009 0 0 0 0 0 0 0 3828823566указанное решение ГКРЧ#S #M12293 8 902107109 0 0 0 0 0 0 0 3781504066приложениями 10#S, #M12293 9 902107109 0 0 0 0 0 0 0 66395877111#S, #M12293 10 902107109 0 0 0 0 0 0 0 36347510812#S, #M12293 11 902107109 0 0 0 0 0 0 0 362919820313#S, #M12293 12 902107109 0 0 0 0 0 0 0 174667482714#S и #M12293 13 902107109 0 0 0 0 0 0 0 276307415615#S, приведенными в #M12293 14 902107109 3236748235 1142589327 6 1303333710 3270745755 3154 23947 23945приложении#S к настоящему решению ГКРЧ.

Дополнительные приложения к #M12293 0 902048009 0 0 0 0 0 0 0 3828823566решению ГКРЧ от 07.05.2007 N 07-20-03-001#S

Приложение 10

к #M12293 0 902048009 0 0 0 0 0 0 0 3828823566решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001#S

Устройства радиочастотной идентификации

Устройства радиочастотной идентификации - это устройства малого радиуса действия, предназначенные для передачи данных в соответствующих "метках" и получение данных вручную или машинным способом.

Основные технические характеристики и условия использования

устройства радиочастотной идентификации

| #G0Радио- | Технические характеристики | Рабочий | Разнос | Дополнительные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| частота | Наименование | Значение | Размер- ность | цикл | каналов | условия использования |
| 866,6-867,4 МГц | ЭИМ Гармонизированный стандарт | 100 EN 302 208 | мВт |  | 200 кГц | Не требуется присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов при: а) использовании режима LBT*, и б) использовании в пределах аэропортов |
| 866-868 МГц | ЭИМ Гармонизированный стандарт | 500 EN 302 208 | мВт |  | 200 кГц | Требуется присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов в установленном порядке |
| 866,0-867,6 МГц | ЭИМ Гармонизированный стандарт | 2 EN 302 208 | Вт |  | 200 кГц | Требуется присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов в установленном порядке |

________________

* LBT - режим прослушивания перед излучением.

Приложение 11

к #M12291 902048009решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001#S

Неспециализированные (любого назначения) устройства

Неспециализированные (любого назначения) устройства - устройства малого радиуса общего применения, включая устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач.

Основные технические характеристики и условия использования

неспециализированных устройств малого радиуса действия

| #G0Полосы | Технические характеристики | Рабочий | Разнос | Дополнительные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| радио- частот | Наименование | Значение | Размер- ность | цикл | каналов | условия использования |
| 864-865 МГц | Максимальная ЭИМ Гармонизированный стандарт | 25 EN 300 220 | мВт | 0,1% или режим LBT* |  | Запрещается использование в пределах аэропортов (аэродромов) |
| 868,7-869,2 МГц | Максимальная ЭИМ Гармонизированный стандарт | 25 EN 300 220 | мВт |  |  |  |
| 5725-5875 МГц | Максимальная ЭИМ Гармонизированный стандарт | 25 EN 300 440 | мВт | 0,1% или режим LBT* |  | Высота подвеса антенн не более 5 метров |

________________

* LBT - режим прослушивания перед излучением.

Приложение 12

к #M12291 902048009решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001#S

Устройства локальных (персональных) радиосетей

Устройства локальных радиосетей - устройства малого радиуса действия, используемые для замены физических кабелей в локальных сетях передачи данных в пределах здания (помещения).

Основные технические характеристики и условия

использования устройств локальных радиосетей

| #G0Полосы | Технические характеристики | Рабочий | Разнос | Дополнительные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| радио- частот | Наименование | Значение | Размер- ность | цикл | каналов | условия использования |
| 5150-5250 МГц | ЭИИМ Гармонизированный стандарт | 100 EN 301 893 | мВт |  |  | Разрешается использование только в пределах зданий, сооружений, закрытых промышленных и складских площадках, а также на борту воздушных судов |
| 5250-5350 МГц | ЭИИМ Гармонизированный стандарт | 100 EN 301 893 | мВт |  |  | 1. Для локальных сетей служебной связи экипажа воздушного судна - разрешается использование на борту воздушных судов в районе аэропорта и на всех этапах полета. 2. Для локальных сетей беспроводного доступа общего использования - разрешается использование на борту воздушных судов в полете, на высоте не ниже 3000 м |
| 5650-5825 МГц | ЭИИМ Гармонизированный стандарт | 100 EN 301 893 | мВт |  |  | Разрешается использование на борту воздушных судов в полете на высоте не ниже 3000 м |

Приложение 13

к #M12291 902048009решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001#S

Телематические устройства на транспорте

Телематические устройства на транспорте - устройства малого радиуса действия, используемые для передачи данных между транспортными средствами, а также между транспортными средствами и дорожной инфраструктурой для различных информационных приложений.

Основные технические характеристики и условия

использования устройств локальных радиосетей

| #G0Полосы | Технические характеристики | Рабочий | Разнос | Дополнительные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| радио- частот | Наименование | Значение | Размер- ность | цикл | каналов | условия использования |
| 5795-5815 МГц | ЭИМ Гармонизированный стандарт | 200 EN 300 674 | мВт |  |  | Требуется получение разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов в установленном порядке. |

Приложение 14

к #M12291 902048009решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001#S

Беспроводное аудиооборудование

Беспроводное аудиооборудование - устройства малого радиуса действия, используемые для передачи данных между акустическими системами, наушниками, микрофонами и другими аудиоустройствами.

Основные технические характеристики и условия

использования устройств локальных радиосетей

| #G0Полосы | Технические характеристики | Рабочий | Разнос | Дополнительные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| радио- частот | Наименование | Значение | Размер- ность | цикл | каналов | условия использования |
| 863-865 МГц | ЭИМ Гармонизированный стандарт | 10 EN 301 357 | мВт | 100% |  |  |

Приложение 15

к #M12291 902048009решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 года N 07-20-03-001#S

Автомобильные радары ближнего действия

Основные технические характеристики и условия использования

автомобильных радаров ближнего действия

| #G0Полосы | Технические характеристики | Рабо- | Разнос | Дополнительные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| радио- частот | Наименование | Значение | Размер- ность | чий цикл | каналов | условия использования |
|  | Спектральная плотность ЭИИМ |  |  |  |  | Оборудование должно автоматически отключаться в |
|  | 22,000 < f < 22,65 ГГц | -61,3+20x(f-21,65 ГГц)/1 ГГц | дБм/МГц |  |  | радиусе 35 км от следующих |
|  | 22,65 < f < 25,65 ГГц | -41,3 | дБм/МГц |  |  | населенных пунктов: Дмитров (56°26’00’’ N, |
|  | 25,65 < f < 26,65 ГГц | -41,3-20x(f-25,65 ГГц)/1 ГГц | дБм/МГц |  |  | 37°27’00" Е), Пущино (54°49’00’’ N, |
| 22-26,65 ГГц | Гармонизированный стандарт | EN 302 288 |  |  |  | 37°40’00" Е), Калязин (57°13’22’’ N, 37°54’01" Е), |
|  | Решение ЕСС | (04)10 |  |  |  | Зеленчукская (43°49’53" N, 41°35’32" Е) |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

СвязьИнформ,

N 7, 2008 год