# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 19 августа 2009 г. N 09-04-07

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГКРЧ

ОТ 7 МАЯ 2007 Г. N 07-20-03-001 "О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЛОС

РАДИОЧАСТОТ УСТРОЙСТВАМ МАЛОГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ"

Заслушав сообщения Федеральных государственных унитарных предприятий "Научно-исследовательский институт радио" и "Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт радио" о внесении изменений в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. N 07-20-03-001 "О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия", ГКРЧ отмечает.

Решением ГКРЧ от 7 мая 2007 г. N 07-20-03-001 были выделены полосы радиочастот для устройств малого радиуса действия с определенными техническими характеристиками. Указанное решение дало возможность разрабатывать, производить, ввозить и применять на территории страны значительное количество разнообразных типов маломощных устройств без получения решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот. Решением ГКРЧ от 28 апреля 2008 г. N 08-24-01-001 перечень таких устройств малого радиуса действия был значительно пополнен. Однако в связи с бурным развитием научно-технического прогресса в мире появляется все большее количество видов таких устройств. Учитывая современные тенденции, в Российской Федерации в последнее время были проведены соответствующие исследовательские работы по определению условий совместного использования устройств малого радиуса действия с РЭС другого назначения.

В целях расширения номенклатуры устройств малого радиуса действия, разрешенных для использования на территории Российской Федерации, а также принимая во внимание результаты исследований, ГКРЧ решила:

Внести следующие дополнения и изменения в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. N 07-20-03-001:

в приложении N 2 указанного решения ГКРЧ таблицу "Основные технические характеристики и условия использования устройств персональных радиосетей" изложить в новой редакции (Приложение N 1 настоящего решения);

в приложении N 4 указанного решения ГКРЧ таблицу "Основные технические характеристики и условия использования индукционных устройств" изложить в новой редакции (Приложение N 2 настоящего решения ГКРЧ);

в приложении N 7 указанного решения ГКРЧ таблицу "Основные технические характеристики и условия использования устройства для обнаружения передвижения и радиосигнализации" изложить в новой редакции (Приложение N 3 настоящего решения). В названии указанной таблицы слово "устройства" заменить словом "устройств";

дополнить указанное решение ГКРЧ приложением N 16 (Приложение N 4 настоящего решения).

# Приложение N 1

к решению ГКРЧ

от 19 августа 2009 г. N 09-04-07

Приложение N 2

к решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 г. N 07-20-03-001

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ РАДИОСЕТЕЙ

| Полосы радиочастот | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размерность |  |  |  |
| 1. Персональные радиосети (технология Bluetooth) |
| 2400 - 2483,5 МГц | В соответствии с приложением N 1 к решению ГКРЧ от 31 марта 2003 г. N 25/2 | нет |
| 2. Персональные радиосети (технология Bluetooth) |
| 2400 - 2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | не более 10% | нет ограни- чений | Разрешается ис- пользование вне помещений только для целей сбора информации теле- метрии и в сос- таве автоматизи- рованных систем контроля и учета энергоресурсов |
|  | Класс излучения | 1M00F7D |  |  |  |
|  | Вид модуляции | GFSK |  |  |  |
|  | Технология расширения спектра сигнала | Псевдослучайная перестройка рабочей частоты (FHSS) |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная |  |  |  |
| 3. Персональные радиосети (технология Bluetooth) |
| 2400 - 2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | не более 1% | нет ограни- чений | Разрешается ис- пользование вне помещений при высоте установки не более 10 м |
|  | Класс излучения | 1M00F7D |  |  |  |
|  | Вид модуляции | GFSK |  |  |  |
|  | Технология расширения спектра сигнала | Псевдослучайная перестройка рабочей частоты (FHSS) |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная |  |  |  |
| 4. Персональные радиосети (технология ZigBee) |
| 2400 - 2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 10 | мВт | нет ограни- чений | нет ограни- чений | нет |
|  | Класс излучения | 5M00G7W |  |  |  |
|  | Вид модуляции | O-QPSK |  |  |  |
|  | Технология расширения спектра сигнала | Прямое расширение спектра сигнала (DSSS) |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  |  |
| 5. Персональные радиосети (технология ZigBee) |
| 2400 - 2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | нет ограни- чений | нет ограни- чений | Разрешается использование только внутри зданий, закрытых складских помещений и производственных территорий |
|  | Класс излучения | 5M00G7W |  |  |  |
|  | Вид модуляции | O-QPSK |  |  |  |
|  | Технология расширения спектра сигнала | Прямое расширение спектра сигнала (DSSS) |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  |  |
| 6. Персональные радиосети (технология ZigBee) |
| 2400 - 2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | не более 5% | нет ограни- чений | Разрешается ис- пользование вне помещений только для целей сбора информации теле- метрии в составе автоматизиро- ванных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны |
|  | Класс излучения | 5M00G7W |  |  |  |
|  | Вид модуляции | O-QPSK |  |  |  |
|  | Технология расширения спектра сигнала | Прямое расширение спектра сигнала (DSSS) |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  |  |
| 7. Персональные радиосети (технология nanoNet) |
| 2400 - 2483,5 МГц | Максимальная ЭИИМ | 100 | мВт | не более 5% | нет ограни- чений | нет |
|  | Класс излучения | 64M0Q1DEV |  |  |  |
|  | Вид модуляции | Линейно-частотная |  |  |  |
|  | Максимальный коэффициент усиления антенны | 3,5 | дБ |  |  |  |
|  | Тип антенны | ненаправленная интегральная, штыревая |  |  |  |

# Приложение N 2

к решению ГКРЧ

от 19 августа 2009 г. N 09-04-07

Приложение N 4

к решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 г. N 07-20-03-001

ИНДУКЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Индукционные устройства - системы связи, основанные на использовании свойств магнитного поля и, как правило, использующие низкие радиочастоты.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДУКЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ

┌─────────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────────────┐

│   Полосы    │    Технические характеристики     │Рабочий│Разнос │ Дополнительные │

│ радиочастот ├────────────┬──────────┬───────────┤ цикл  │каналов│    условия     │

│             │Наименование│ Значение │Размерность│       │       │ использования  │

├─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────────┤

│9 - 59,75 кГц│Максимальная│72        │дБ (мкА/м) │нет    │нет    │В случае приме- │

│             │напряжен-   │          │           │ограни-│       │нения внешней   │

│             │ность       │          │           │чений  │       │антенны допуска-│

│             │магнитного  │          │           │       │       │ется использова-│

│             │поля на рас-│          │           │       │       │ние только пет- │

│             │стоянии 10 м│          │           │       │       │левой антенны.  │

│             │Гармонизи-  │EN 300    │           │       │       │Снижение напря- │

│             │рованный    │330       │           │       │       │женности поля   │

│             │стандарт    │          │           │       │       │3 дБ/октава в   │

│             │            │          │           │       │       │полосе 30 кГц   │

├─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────────┤

│59,75 - 60,25│Максимальная│42        │дБ (мкА/м) │нет    │нет    │В случае приме- │

│кГц          │напряжен-   │          │           │ограни-│       │нения внешней   │

│             │ность       │          │           │чений  │       │антенны допус-  │

│             │магнитного  │          │           │       │       │кается исполь-  │

│             │поля на рас-│          │           │       │       │зование только  │

│             │стоянии 10 м│          │           │       │       │петлевой антенны│

│             │Гармонизи-  │EN 300    │           │       │       │                │

│             │рованный    │330       │           │       │       │                │

│             │стандарт    │          │           │       │       │                │

├─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────────┤

│60,25 - 70   │Максимальная│69        │дБ (мкА/м) │нет    │нет    │В случае приме- │

│кГц          │напряжен-   │          │           │ограни-│       │нения внешней   │

│             │ность       │          │           │чений  │       │антенны допус-  │

│             │магнитного  │          │           │       │       │кается исполь-  │

│             │поля на рас-│          │           │       │       │зование только  │

│             │стоянии 10 м│          │           │       │       │петлевой антен- │

│             │Гармонизи-  │EN 300    │           │       │       │ны. Снижение    │

│             │рованный    │330       │           │       │       │напряженности   │

│             │стандарт    │          │           │       │       │поля 3 дБ/октава│

│             │            │          │           │       │       │в полосе 30 кГц │

├─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────────┤

│70 - 119 кГц │Максимальная│42        │дБ (мкА/м) │нет    │нет    │В случае приме- │

│             │напряжен-   │          │           │ограни-│       │нения внешней   │

│             │ность       │          │           │чений  │       │антенны допус-  │

│             │магнитного  │          │           │       │       │кается исполь-  │

│             │поля на рас-│          │           │       │       │зование только  │

│             │стоянии 10 м│          │           │       │       │петлевой антенны│

│             │Гармонизи-  │EN 300    │           │       │       │                │

│             │рованный    │330       │           │       │       │                │

│             │стандарт    │          │           │       │       │                │

├─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────────┤

│

119 - 135 кГц│Максимальная│66        │дБ (мкА/м) │нет    │нет    │В случае приме- │

│             │напряжен-   │          │           │ограни-│       │нения внешней   │

│             │ность       │          │           │чений  │       │антенны допус-  │

│             │магнитного  │          │           │       │       │кается исполь-  │

│             │поля на рас-│          │           │       │       │зование только  │

│             │стоянии 10 м│          │           │       │       │петлевой антен- │

│             │Гармонизи-  │EN 300    │           │       │       │ны. Снижение    │

│             │рованный    │330       │           │       │       │напряженности   │

│             │стандарт    │          │           │       │       │поля 3 дБ/октава│

│             │            │          │           │       │       │в полосе 30 кГц │

├─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────────┤

│6765 - 6795  │Максимальная│42        │дБ (мкА/м) │нет    │нет    │нет             │

│кГц          │напряжен-   │          │           │ограни-│       │                │

│             │ность       │          │           │чений  │       │                │

│             │магнитного  │          │           │       │       │                │

│             │поля на рас-│          │           │       │       │                │

│             │стоянии 10 м│          │           │       │       │                │

│             │Гармонизи-  │EN 300    │           │       │       │                │

│             │рованный    │330       │           │       │       │                │

│             │стандарт    │          │           │       │       │                │

├─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────────┤

│7400 - 8800  │Максимальная│9         │дБ (мкА/м) │нет    │нет    │нет             │

│кГц          │напряжен-   │          │           │ограни-│       │                │

│             │ность       │          │           │чений  │       │                │

│             │магнитного  │          │           │       │       │                │

│             │поля на рас-│          │           │       │       │                │

│             │стоянии 10 м│          │           │       │       │                │

│             │Гармонизи-  │EN 300    │           │       │       │                │

│             │рованный    │330       │           │       │       │                │

│             │стандарт    │          │           │       │       │                │

├─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────────┤

│10,2 - 11 МГц│Максимальная│-4        │дБ (мкА/м) │нет    │нет    │нет             │

│             │напряжен-   │          │           │ограни-│       │                │

│             │ность       │          │           │чений  │       │                │

│             │магнитного  │          │           │       │       │                │

│             │поля на рас-│          │           │       │       │                │

│             │стоянии 10 м│          │           │       │       │                │

│             │Гармонизи-  │EN 300    │           │       │       │                │

│             │рованный    │330       │           │       │       │                │

│             │стандарт    │          │           │       │       │                │

├─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────────┤

│13,553 -     │Максимальная│42        │дБ (мкА/м) │нет    │нет    │нет             │

│13,567 МГц   │напряжен-   │          │           │ограни-│       │                │

│             │ность       │          │           │чений  │       │                │

│             │магнитного  │          │           │       │       │                │

│             │поля на рас-│          │           │       │       │                │

│             │стоянии 10 м│          │           │       │       │                │

│             │Гармонизи-  │EN 300    │           │       │       │                │

│             │рованный    │330       │           │       │       │                │

│             │стандарт    │          │           │       │       │                │

├─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────────┤

│26,957 -     │Максимальная│42        │дБ (мкА/м) │нет    │нет    │нет             │

│27,283 МГц   │напряжен-   │          │           │ограни-│       │                │

│             │ность       │          │           │чений  │       │                │

│             │магнитного  │          │           │       │       │                │

│             │поля на рас-│          │           │       │       │                │

│             │стоянии 10 м│          │           │       │       │                │

│             │Гармонизи-  │EN 300    │           │       │       │                │

│             │рованный    │330       │           │       │       │                │

│             │стандарт    │          │           │       │       │                │

└─────────────┴────────────┴──────────┴───────────┴───────┴───────┴────────────────┘

# Приложение N 3

к решению ГКРЧ

от 19 августа 2009 г. N 09-04-07

Приложение N 7

к решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 г. N 07-20-03-001

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И РАДИОСИГНАЛИЗАЦИИ

Устройства для обнаружения передвижения и радиосигнализации - радары малой мощности для целей радиоопределения, включающего определение положения, скорости или других характеристик объекта.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И РАДИОСИГНАЛИЗАЦИИ

┌─────────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────────────┐

│   Полосы    │    Технические характеристики     │Рабочий│Разнос │ Дополнительные │

│ радиочастот ├────────────┬──────────┬───────────┤ цикл  │каналов│    условия     │

│             │Наименование│ Значение │Размерность│       │       │ использования  │

├─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────────┤

│24,05 - 24,25│Максимальная│100       │мВт        │нет    │нет    │Автомобильные   │

│ГГц          │ЭИИМ        │          │           │ограни-│       │радары:         │

│             │Гармонизи-  │EN 300    │           │чений  │       │Ширина полосы   │

│             │рованный    │440       │           │       │       │излучения не    │

│             │стандарт    │          │           │       │       │менее 9 МГц -   │

│             │            │          │           │       │       │без ограничений;│

│             │            │          │           │       │       │Ширина полосы   │

│             │            │          │           │       │       │излучения меньше│

│             │            │          │           │       │       │9 МГц:          │

│             │            │          │           │       │       │Время облучения │

│             │            │          │           │       │       │не должно       │

│             │            │          │           │       │       │превышать 0,14  │

│             │            │          │           │       │       │мкс каждые 3 мс │

│             │            │          │           │       │       │в полосе 60 кГц │

├─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────────┤

│24,05 - 24,25│Максимальная│100       │мВт        │нет    │нет    │Фиксированные   │

│ГГц          │ЭИИМ        │          │           │ограни-│       │радары:         │

│             │Гармонизи-  │EN 300    │           │чений  │       │1. РЭС определе-│

│             │рованный    │440       │           │       │       │ния параметров  │

│             │стандарт    │          │           │       │       │движения транс- │

│             │            │          │           │       │       │портных средств │

│             │            │          │           │       │       │должны устанав- │

│             │            │          │           │       │       │ливаться вдоль  │

│             │            │          │           │       │       │автодорог на    │

│             │            │          │           │       │       │расстоянии не   │

│             │            │          │           │       │       │менее 4 м от    │

│             │            │          │           │       │       │контролируемого │

│             │            │          │           │       │       │участка дороги. │

│             │            │          │           │       │       │2. Установка РЭС│

│             │            │          │           │       │       │определения па- │

│             │            │          │           │       │       │раметров движе- │

│             │            │          │           │       │       │ния транспортных│

│             │            │          │           │       │       │средств должна  │

│             │            │          │           │       │       │выполняться     │

│             │            │          │           │       │       │перпендикулярно │

│             │            │          │           │       │       │направлению     │

│             │            │          │           │       │       │движения на     │

│             │            │          │           │       │       │одно- или много-│

│             │            │          │           │       │       │полосной дороге │

│             │            │          │           │       │       │с допустимым от-│

│             │            │          │           │       │       │клонением +/- 15│

│             │            │          │           │       │       │град.           │

│             │            │          │           │       │       │3. Высота уста- │

│             │            │          │           │       │       │новки РЭС опре- │

│             │            │          │           │       │       │деления парамет-│

│             │            │          │           │       │       │ров движения    │

│             │            │          │           │       │       │транспортных    │

│             │            │          │           │       │       │средств не долж-│

│             │            │          │           │       │       │на превышать 5 м│

│             │            │          │           │       │       │над дорожным    │

│             │            │          │           │       │       │покрытием.      │

│             │            │          │           │       │       │4. Угол наклона │

│             │            │          │           │       │       │главного луча к │

│             │            │          │           │       │       │горизонту должен│

│             │            │          │           │       │       │составлять минус│

│             │            │          │           │       │       │20 и менее      │

│             │            │          │           │       │       │градусов        │

└─────────────┴────────────┴──────────┴───────────┴───────┴───────┴────────────────┘

# Приложение N 4

к решению ГКРЧ

от 19 августа 2009 г. N 09-04-07

Приложение N 16

к решению ГКРЧ

от 7 мая 2007 г. N 07-20-03-001

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ АУДИОПРИЛОЖЕНИЙ

Беспроводные аудиоприложения - это устройства малого радиуса действия, предназначенные для передачи звуковой информации внутри ограниченного пространства.

┌─────────────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────────────┐

│   Полосы    │    Технические характеристики     │Рабочий│Разнос │ Дополнительные │

│ радиочастот ├────────────┬──────────┬───────────┤ цикл  │каналов│    условия     │

│             │Наименование│ Значение │Размерность│       │       │ использования  │

├─────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────────┤

│87,5 - 108   │Максимальная│минус 43  │дБм        │нет    │нет    │Разрешается     │

│МГц          │ЭИИМ        │          │           │ограни-│ограни-│использование   │

│             │Гармонизи-  │EN 301    │           │чений  │чений  │внутри салонов  │

│             │рованный    │357       │           │       │       │автомобилей и   │

│             │стандарт    │          │           │       │       │других транспор-│

│             ├────────────┼──────────┼───────────┤       │       │тных средств,   │

│             │Максимальная│50        │нВт        │       │       │а также внутри  │

│             │мощность    │          │           │       │       │закрытых        │

│             ├────────────┼──────────┴───────────┤       │       │помещений       │

│             │Тип антенны │ненаправленная        │       │       │                │

└─────────────┴────────────┴──────────────────────┴───────┴───────┴────────────────┘